Correction du Devoir à la maison

Problème 1 :
Soit un convertisseur Buck que l’on souhaite faire fonctionner en régime critique, c’est à dire à la limite du mode de conduction continu. Celui-ci est excité à l’entrée par une tension DC de 300V et charge à sa sortie une résistance R = 5Ω. Le convertisseur est contrôlé par un signal PWM de rapport cyclique 20% et de fréquence 100Khz.
1) En considérant le transistor et la diode comme des interrupteurs idéaux, calculez la valeur de l’inductance L et celle de la capacité C réduisant les ondulations de tension à moins de 1%.
 Solution ; Sachant que la limite du mode de conduction continue (Régime critique) correspond pour un convertisseur Buck à un coefficient K= {2L} over {RT} = K_{crit} avec Kcrit=1-D=0,8, nous déduisons donc la valeur de l’inductance nécessaire : L= {RTK_{crit}} over {2} avec T=1/f=10µs et R=5Ω, ce qui nous donne : L=20μH
En ce qui concerne le calcul de la capacité, nous savons que celle-ci se charge d’une valeur minimale V2- ΔV à une valeur maximale V2+ΔV, de façon à ce que 2ΔVC=ΔQ où ΔV=1%V2=600mV.
Or, nous savons que la charge %DELTA Q= int from{temps de charge} i_{C} dt où iC est le courant circulant dans le condensateur.
En considérant la commutation du convertisseur Buck lors de la fermeture et l’ouverture du transistor, nous pouvons voir que iC=iL-I2 avec iL ayant une valeur moyenne égale à I2=V2/R=DV1/R=0,2x300/5=12A et une ondulation autour de la valeur moyenne égale à { (V_{1}- V_{2})DT} over {2L} = {300-60} over {40 %mu } 2 %mu =12A ( Remarquez que l’on aurait pu trouver cette valeur, puisqu’on sait déjà qu’en régime critique, IL=ΔIL). En considérant le chronogramme du courant iC, nous pouvons voir que la surface correspondante à un courant iC positif correspond à la charge ΔQ et la surface limitée par le courant négatif correspond à la décharge -ΔQ, où %DELTA Q= { %DELTA I_{L}T} over {4} =30 %mu C

{T} over {2} %DELTA Q

12A

{T} over {2}
-12A

ce qui nous donne C= { %DELTA Q} over {2 %DELTA V}= {30 %mu } over { 2 times 600m }=25 %mu F
2) Déterminer durant un intervalle de temps de 30µs les formes des différentes tensions et courants
 VL(t), iL(t), iD(t), i1(t) et IC(t).

240V

10µ
20µ
30µ
2μ
12μ
22μ
t(s)

-60V

iL(t)

24A

IL=12A

t(s)

10µ
12μ
22μ
20µ
30µ
2μ

iT(t)

24A

30µ
20µ
t(s)

2μ
12μ
10µ
22μ

iT(t)

24A

2μ
10µ
12μ
20µ
22μ
30µ
t(s)

12A

10µ
t(s)
20µ
30µ

2μ
12μ
22μ

-12A

3) Que deviennent en régime permanent ces formes de tension et de courant si la charge est remplacée par une résistance de 12Ω.
Solution : Si R=12Ω, K devient inférieur à Kcrit, et donc le convertisseur fonctionne en mode de conduction discontinu, ce qui implique que la fonction de transfert devient :
{ V_{2}} over { V_{1}} = {2} over {1+ sqrt{1+ {4K} over { D^{2}} } } étant donné que D reste égal à 0,2 et K=2L/RT=1/3, cela nous donne :
V2=0,25V1=75V et donc I2= V2/R=6,25A
Étant donné que le convertisseur est en mode CD, cela implique que le courant dans la bobine circule comme l’indique le chronogramme suivant avec DT=2µs, D’T inconnu et I_{Lmax}= { V_{1}- V_{2}} over {L}DT=22,5A

iL(t)

ILmax

S

D’T= ?

6,25A

2μ
10µ

t(s)

En considérant l’expression du courant dans le condensateur dans les 3 phase de conduction de la bobine charge, décharge et temps mort, on peut établir (voir cours) :
{1} over {T} int from{0} to{(D+D')T} i_{L}( t) dt= I_{2} et donc {S} over {T} = { { I_{Lmax}(D+D')} over {2} }= I_{2} ce qui nous donne D+D’=2I2/ILmax=0,56, soit D’T=5,6μs -DT=3,6µs et donc nous déduisons les chronogrammes suivants :

VL(t)

225V

10µ
20µ
22μ
30µ
12μ
2μ

t(s)

-75V

iL(t)

22,5A

6,25A

IL

2μ
10µ
12μ
20µ
22μ
30µ
5,6µ
15,6µ
25,6µ
t(s)

iT(t)

22,5A

2μ
10µ
12μ
20µ
22μ
30µ
t(s)

id(t)

22,5A

t(s)

25,6µ
22μ
15,6µ
12μ

2μ
5,6µ
Problème 2 :
Soit un convertisseur Boost, constitué d’un transistor idéal et d’une diode idéale, excité à l’entrée par une tension V1 variant de 1,5 volts à 4,5V et fournissant en sortie une tension fixe de 6 volts, sous une puissance de 4,5 watts. Ce convertisseur est contrôlé par un signal PWM de fréquence 100Khz,
Calculez l’inductance minimale qui assure que le convertisseur fonctionne en mode de conduction continue durant toutes les variations du rapport cyclique.
Solution :
Calcul de l’intervalle de variation du rapport cyclique :
La tension de sortie du convertisseur étant fixe pour toutes les variations de V1, nous déduisons :
{ V_{2}} over { V_{1max}} = {1} over {1- D_{min}} et { V_{2}} over { V_{1min}} = {1} over {1- D_{max}} , ce qui nous donne D_{min}=1-{V_{1max} } over {V_{2} }=0,25 et
D_{max}=1-{V_{1min} } over {V_{2} }=0,75
Or, nous savons que Kcrit est maximal pour D=1/3 et donc Kcritmax=D(1-D)2=4/27
La valeur de l’inductance minimale doit donc être telle que K >= K_{critmax} , ainsi le convertisseur sera en régime critique pour Kcrit= Kcritmax=4/27 et en mode CC pour toutes les autres valeurs de D. Ce qui nous donne :
L_{min}= {RT K_{critmax}} over {2} avec T=10μs et R= { V_{2}^{2}} over {P} = {36} over {4,5}=8 %OMEGA ce qui nous donne :
Lmn=5,93µH

1. Calculez alors le taux d’ondulation du courant dans la bobine dans les cas où D= 0,25, 0,33, et 0,75.
  Le taux d’ondulation du courant est le rapport de l’ondulation de courant ΔIL sur le courant moyen dans la bobine IL. Pour D=0,33, nous savons que le convertisseur Boost est en régime critique, par conséquent, ΔIL=IL, ce qui nous donne un taux d’ondulation en courant τi=100 %.
  Nous savons que I_{L}= { I_{2}} over {1-D} ={ P_{2}} over { V_{2}(1-D)} et %DELTA I_{L}= { V_{1}} over {2L}DT , ce qui donne
  pour D=0,25 et V1=V1max=4,5V, IL=1A et ΔIL=0,95A et donc τi=95 %
  pour D=0,75 et V1=V1min=1,5V, IL=3A et ΔIL=0,95A et donc τi=31,7 %
2. Donnez le chronogramme du courant dans la bobine et dans le transistor pour D=0,75.
Solution : Connaissant IL et ΔIL, on peut déduire le chronogramme du courant dans la bobine :

iL(t)

3,95A

2,05A

t(s)

10µ
20µ
30µ
27,5µ
17,5µ
7,5µ

iT(t)

3,95A

2,05A

t(s)

7,5µ
10µ
17,5µ
20µ
27,5µ
30µ

1. Pour D= 0,75, on enlève la charge et on la remplace par une résistance de 100Ω. Que devient alors la tension de sortie V2 ?
  Solution :
  K devient égale à {2L} over {RT}= 0,001186 simeq 0,0012 ,or K _{crit}=D( 1-D )^{2}=0,047 et donc K<Kcrit et donc le convertisseur Boost fonctionne en mode CD, ce qui veut dire que
  { V_{2}} over { V_{1}} = {1+ sqrt{1+ {4 D^{2}} over {K} } } over {2} =7,35 , ce qui donne V2=11V
2. Que devient le chronogramme du courant dans la bobine et dans le transistor ?

 En considérant le courant iC durant les 3 phases charge et décharge de la bobine et temps mort, on établit :
{1} over {T} int from{DT} to{(D+D')T} i_{L}( t) dt= I_{2} et donc {S} over {T} = { { I_{Lmax}D'} over {2} }= I_{2} avec I2=V2/R=0,11A I_{Lmax}= { V_{1}} over {L} DT= { 1,5 times 7,5 %mu } over {5,93 %mu } =1,9A ce qui nous donne D’=2I2/ILmax=0,116, soit D’T=1,16μs ce qui nous les chronogrammes suivants :

iL(t)

t(s)
27,5µ

7,5µ

1,9A
10µ
20µ

8,66µ
18,66µ
17,5µ
28,66µ